MP402  使用手册

- USB总线AD采集模块

- 隔离16路12位 AD

- 开关量：16DI/16DO

- 程控所有硬件设置，免跳线

wwlab  2009/5

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- MP402采集模块

- 手册及光盘。

- USB电缆。

- 20Pin 40Pin电缆。

安装

关掉PC机电源，将MP402插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

目录	2

一、MP402说明	4

MP402板介绍	4

主要特点 、性能：	4

AD部分	4

AD工作模式	5

开关量输入输出	5

软件支持：	6

硬件	6

二、原理说明	7

简介	7

模拟输入及AD数据计算	7

模拟输入	7

AD转换数据格式与计算	8

开关量部分的原理：	9

三、安装与连接	10

安装	10

关于USB	10

信号连接注意事项	10

模拟输入：	10

开关量：	11

连接器插座定义	11

P1定义：	11

P2定义：	11

配套端子板	12

ACS410说明	12

常用信号的连接、处理。	14

利用开关量输出驱动继电器	14

四、软件	15

软件安装与说明	15

软件说明	15

驱动安装	16

接口函数说明	17

设备操作函数	17

AD操作函数	17

开关量操作函数	19

开关量输入输出函数	19

关于开关量的位操作例子	19

VC程序编程说明	20

VB程序编程说明	21

LabVIEW程序编程说明	22

五、附录	23

一、MP402说明

# MP402板介绍

MP402是一款隔离USB2.0/1.1总线兼容12位采集模块，具有16路模拟输入,工作在软件启动模式、开关量16路输入/16路输出。采用USB总线，支持即插即用。MP402的所有功能设置都可以通过软件控制，不需要硬件跳线。

相关产品：

MP411：12位USB采集模块，查询模式。

MP416：16位USB采集模块，查询模式。

MP401：24位USB采集模块。

ACS410：配套端子板。

AC110：端子板，4路放大板（100，500倍）。

AC140：端子板，8路开关量隔离输入，8路继电器

AC145N：端子板，16路开关量隔离输入，16路隔离输出（OC输出）

## 主要特点 、性能：

### AD部分

- AD部分地线与主机隔离，隔离电压大于1000伏。

- 16路单端输入。输入电压：5伏/10伏/±5伏/±10伏，软件控制。

- AD转换器：12位AD，速度2000-8000通道/秒（USB2.0接口，见下表）。

- 通道输入阻抗：1兆欧姆。

- 输入插座：20脚扁平电缆插座(P1)。

- 系统精度：±0.1% FSR。

- 分辨率：12位。

- 噪音（峰值）：小于±1LSB(典型，500个采样点)

- 输入耐电压：±12V，瞬间±30伏。

典型AD转换速度：

- USB2.0接口（扫描模式）：等效8000道/秒（注：利用扫描模式采集16通道）。

- USB2.0接口（单通道模式）：等效AD转换速度：2000-3000Hz。

### AD工作模式

- 启动模式：软件控制。

- 底层采样模式：

模式1：单通道多次平均（次数：1-100次）。

模式2：多通道扫描（最多16个通道）。

### 开关量输入输出

- 16路输入通道，性能：

- 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 输入电压范围：0-5伏

- 16路输出通道，性能：

- 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

- 高电平：大于2.5伏。

- 低电平：小于0.5伏。

- 最大输出电流：20毫安/路。

- 开关量输出上电自动清零。

- 插座：40脚扁平电缆插座

- 开关量的输入/输出速度：

USB1.1：200次/秒

USB2.0：2000-4000次/秒

### 软件支持：

- 操作系统支持win98/win2000/winXP

- 开发包：驱动程序、DLL库函数

- 例子：MFC、VB

- 测试程序（MFC）

- labview

位置：光盘的\USB\MP402目录。

### 硬件

- 总线：符合USB2.0/USB1.1标准，兼容USB2.0/USB1.1格式。

- 工作电流：小于500mA。

- 内部板卡尺寸：9cm x 11cm

二、原理说明

# 简介

MP402采用USB接口兼容2.0/1.1两种标准，控制芯片采用Cypress 公司的CY68013芯片。 AD转换器工作在软件启动、软件查询结束模式。AD转换的控制工作由底层的处理器负责以提高转换速度，并提供多通道扫描，单通道平均二种采样模式。开关量采用门阵列芯片，提供4个8位I/O口：16输入/16输出，输出上电自动清零。

原理框图：

# 模拟输入及AD数据计算

## 模拟输入

AD采用自动软件校正，能够有效的减小温度偏移带来的误差。用户在开始采样工作之前必须调用一次MP402_CAL()函数，对AD进行一次校正操作，否则采样误差将极大！如果连续工作，建议每60分钟进行一次MP402_CAL()操作，这样能够有效的自动消除温度变化带来的误差。

MP402模拟输入为16路单端（通道0-15）输入。输入阻抗1兆欧姆（每个输入对地线连接有一个1兆欧姆电阻）。输入具有过压保护，可以承受瞬时±30伏的电压。

AD输入有4档量程，由软件控制（详细见编程部分说明，分别对应增益选择：0、1、2、3号）。输入范围：

单极性：0-5伏

单极性：0-10伏

双极性：-5伏 - +5伏

双极性：-10伏 - +10伏

注：单极性指输入电压相对地线为大于0的信号，双极性指输入电压相对地线为±输入的信号。

### AD转换数据格式与计算

12位转换数据范围为0-4095，对应电压计算：

设：data为12位转换结果。

0-5伏：

电压=data*5000.0/4095.0 (mV)

0-10伏：

电压=data*10000.0/4095.0 (mV)

±5伏：

电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

±10伏：

电压=(data-2048)*10000.0/2048.0 (mV)

# 开关量部分的原理：

MP402开关量提供16个输入及16个输出接口，所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口内部调过10k的电阻上拉到5伏，如果没有外部输入，读入为“1”。

16位输入DI0-DI15由函数MP402_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数MP402_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。

MP402的DIO为3伏电平，兼容5伏TTL电平，输入可以承受5伏电压，输出高电平通常为2.8伏-3伏（5伏TTL逻辑通常大于2.3伏，就认为为逻辑1）。

三、安装与连接

# 安装

## 关于USB

用户的计算机必须支持USB接口，MP402支持2.0及1.1接口标准，由于2.0接口速度更快，因此建议用户尽量采用USB2.0接口。如果没有USB2.0接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。

一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP402因此不能正常工作，请额外配备+5伏电源（注意外部供电电压为5伏±5%），电源要求必须是稳压电源，输出电流大于500毫安，此外用户也可以另外配置一个USB HUB，将MP402直接连接到HUB上。

用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

- 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

- 电缆必须满足USB2.0 480Mbit/s 传输速度的要求。

## 信号连接注意事项

### 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

### 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC140、AC145端子板，将输出与设备隔离。

# 连接器插座定义

MP402有二个扁平电缆连接器：P1-20脚、P2-40脚。

- P1:对应16路模拟输入、DA输出。

- P2:IDC40对应32路开关量、计数器输入。

## P1定义：

说明：

- AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

- 脚17、18模拟输入、输出（AD、DA）的地线。

## P2定义：

说明：

- DI0-DI15对应开关量输入通道0-15号。

- DO0-DO15对应开关量输出0-15号。

- 脚：9，10，19，20，29，30，39，40：地线。

# 配套端子板

MP402可以配接如下端子板:

- ACS410：专用端子板，支持16路模拟输入及低通滤波、IV转换，40脚开关量输入输出，DA输出。

- AC110：4路小信号放大板。四路差分输入，放大倍率100、500倍。

- AC145/AC145N：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：OC输出/直接输出电压（AC145N），驱动电流100毫安。

- AC140：隔离8入/8路继电器端子板。输入电压0-24伏。输出：8路继电器，12伏供电，触点电流3安。

## ACS410说明

ACS410是为MP41X系列板卡配套的端子板，提供一个IDC40和一个IDC20到端子的一对一转换，对应MP41X系列板卡的16个AD输入通道均有低通滤波，并预留有16个I/V转换电阻位置，可由用户自己选择不同阻值的电阻焊接。性能如下：

◆  IDC40与IDC20插座可直接与MP41X系列USB板连接。

◆  螺丝端子与外部连接，提供40路和20路一对一连接。

- 可自由选择电阻作为I/V转换电阻（RI1-RI16对应MP41X的AD输入通道0-15），可将0-20mA或4-20mA电流转为电压以便测量。

- A1-A16（即MP41X的AD通道0-15）均有一个1K电阻和1u电容组成的低通滤波器，截止频率约为150Hz（建议输入频率<100Hz）。

示意图：

◆  P1：IDC20插座定义（P1插座连接到MP41X上）

- AI1-AI20：对应端子AI1-AI20

- AGND    : 对应端子AGND

- P19、P20：对应端子P19、P20

◆  P2：IDC40插座定义（P2插座连接到MP41X上）

1、D1-D40：对应端子D1-D40

- ACS410上有16个为用户预留的电阻位置，分别为RI1-RI16。它们可作为I/V变换使用。电阻与端子的对应关系为：RI1-RI16分别对应AI0-AI15。

# 常用信号的连接、处理。

### 利用开关量输出驱动继电器

四、软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP402的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP402

# 软件安装与说明

## 软件说明

MP402附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

- Visaul C++、MFC、Visaul Basic、LabView编程实例。

- MP402测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP402板卡的驱动不支持winNT。

- 在光盘的\USB\MP402\DRIVER目录中包含：MP402.inf、 MP402.sys 、MP402.dll、MP402.LIB文件。

- MP402.inf 驱动安装文件。

- MP402.sys 驱动程序。

- MP402.dll 动态链接库。

- MP402.LIB MS VC的库文件。

- 在光盘的\USB\MP402\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include(MP402.h)、LIB文件。

- 在光盘的\USB\MP402\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- 编程需要的include、lib文件。

- 在光盘的\USB\MP402\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序MP402.bas。

- MP402.EXE：测试程序。

## 驱动安装

安装方法：

- 将MP402插入一个USB插槽，如果有多个MP402模块，请每一次安装一个MP402模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP402\driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个MP402，插入第二块MP402模块，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将MP402.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP402。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP402 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

# 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

## 设备操作函数

- 打开一个MP402设备

函数：HANDLE MP402_OpenDevice(long dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，MP402设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP402模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个MP402设备

函数：long MP402_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP402卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

## AD操作函数

注意：由于MP402采用软件自动校正，用户在开始采样工作之前必须至少调用一次MP402_CAL()函数，对AD进行校正操作。

- AD校正操作

函数：long MP402_CAL(HANDLE hDevice)

功能：对AD进行校正。

MP402具有二个采样函数，如下：

- MP402_AD()：对一个通道进行n次采样（n=1～100），并返回n次平均的结果。

- MP402_AD_Scan()：对从stch到endch通道进行采样。（stch：起始通道，endch：停止通道）

- MP402_AD()

功能：对一个通道进行n次采样（n=1～100），并返回n次平均的结果。

函数：long MP402_AD(HANDLE hDevice,long ch,long gain,long sidi,long naver)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- ch：入口参数，=0-15设置采样的通道号码。

- gain：设置AD的输入量程。=0、1、2、3对应选择所有的输入范围为：0-5伏、0-10伏、±5伏、±10伏。

- sidi：=0设置输入通道为16路单端模式/=1设置输入通道为8路差分输入。

- naver：平均次数，范围1-100次。1次为不平均。

- 函数返回：出口参数：小于0失败，大于等于0时为AD转换结果（0-4095）。

- MP402_AD_Scan()

功能：对通道stch到endch共（endch-stch+1）个通道进行采样。读出数据排列如下顺序：sch sch+1 …….endch

函数：long MP402_ADScan(HANDLE hDevice,long stch,long endch,long gain,long sidi,long *addata);

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- stch、endch：入口参数，设置采样的起始与停止通道号码（endch必须大于或等于stch），如果stch=endch，只对通道stch采样。

- gain：设置AD的输入量程。=0、1、2、3对应选择所有的输入范围为：0-5伏、0-10伏、±5伏、±10伏。

- sidi：=0设置输入通道为16路单端模式/=1设置输入通道为8路差分输入。

- addata：存放转换结果的数组，必须至少有16个单元。结果从0号单元开始，读出数据排列如下顺序：sch sch+1 …….endch。

- 函数返回：出口参数：小于0失败。

AD转换数据到电压的转换：

12位转换数据范围为0-4095，对应电压计算：

设：data为12位转换结果。

0-5伏：电压=data*5000.0/4095.0 (mV)

0-10伏：电压=data*10000.0/4095.0 (mV)

±5伏：电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

±10伏：电压=(data-2048)*10000.0/2048.0 (mV)

## 开关量操作函数

### 开关量输入输出函数

- 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long MP402_DI(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

- 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long MP402_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

### 关于开关量的位操作例子

- 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与逻辑”操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000 即：16进制0080H，只要将读入数据didata进行以下操作：

VC: long I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as long

I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

- 输出操作：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

  - 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111(第7位=0)，对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

  - 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码00800,输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

# VC程序编程说明

编程前，将MP402.lib及MP402.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。MP402.lib、MP402_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP402.lib”)

#include”MP402.h”

详细可以参考VC目录中的程序，MP402_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用MP402_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP402_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有MP402的操作函数

#pragma comment(lib,"MP402.lib")

#include"MP402.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得411硬件操作句柄

hDevice=MP402_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

MP402_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP402的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

# VB程序编程说明

编程前，请将MP402.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将MP402.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP402\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP402.bas中声明的句柄hd411）。

- 利用MP402_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP402_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP402.bas模块已经包含了所有必要的MP402函数的声明语句。

例：

DIM hd402 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

hd402 = MP402_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP402_CloseDriver hd402 ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

# LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\AC6115(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

五、附录

# Text boxes

USB

接口

门阵列

SW

输入选择

AD

CPU

CY68013

模拟输入

16DI

16DO

数据、地址

总线