MP420 V1/V2

使 用 手 册

- USB2.0总线AD采集模块

- 16路12位 333KHz AD

- 512K DFIFO缓冲，支持连续采样

- 开关量：16DI/16DO

wwlab

2008/3

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- MP420采集模块

- 手册及光盘。

- 20、40线电缆各一套。

- 5伏1A电源。

安装

关掉PC机电源，将MP420插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。如果主机USB电源供应能力差，请连接附送的电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

一、MP420说明	4

MP420板简介	4

MP420V2补充说明	4

二、原理说明：	8

简介：	8

模拟输入及AD数据计算	10

模拟输入	10

AD转换数据格式与计算	11

AD采样的工作模式	13

开关量部分的原理：	18

三、安装与连接	19

安装	19

信号连接注意事项	20

连接器插座定义	21

配套端子板	22

ACS420说明	23

常用信号的连接、处理。	24

加入隔离电容采集交流信号	24

利用开关量输出驱动继电器	25

四、软件	26

软件安装与说明	26

软件说明	26

驱动安装	28

接口函数说明	29

设备操作函数	30

AD操作函数	31

开关量操作函数	34

VC程序编程说明	35

VB程序编程说明	37

五、附录	39

MP420示意图：	39

# 一、MP420说明

## MP420板简介

MP420是一款USB2.0总线12位中速采集模块，具有16路模拟输入、开关量16路输入/16路输出。采用USB2.0总线，支持即插即用、实时采集。MP420内置512K Byte DFIFO，支持全速实时不间断全速采集。采集支持：内、外部触发采集模式。

注：MP420必须在USB2.0接口条件下应用，不支持1.0接口。用户可以通过USB或PCMCIA插槽扩充2.0接口。

## MP420V2补充说明

MP420V2版本，是2008年5月以后版本，主要特点：

- 采用高达4M采样点的DFIFO缓冲。

- 最大采样速度可以到500KHz(多通道)，800KHZ(单通道采样)

- 开关量输出为真正5V电平。

- 老卡请安装目录driver V1中的驱动

相关产品：

MP420E：12位500KHZ多功能USB2.0采集模块。

MP421：12位1000KHz USB2.0采集模块

MP422：16位200KHz USB2.0采集模块。

MP425：14位6路同时采样，100KHz/通道 USB2.0采集模块。

MP426：16位12路同时采样，100KHz/通道 USB2.0采集模块。

MP320：12位64路AD，500KHz USB2.0采集模块。

主要特点 、性能：

AD部分：

- 16路单端输入。输入电压：5伏/10伏/±5伏，软件控制。

- AD转换器：12位AD，速度333KHz （3uS转换时间）。MP420V2为500KHZ。

- 通道输入阻抗：1兆欧姆。

- 输入插座：20线扁平电缆插座

- 输入通道支持任意起始到任意结束通道的自动扫描。

- 系统精度：±0.1% FSR。

- 分辨率：12位。

- 噪音（峰值）：小于±1LSB(典型，1000个采样点)

AD工作模式：

- 启动模式：软件、外部触发，软件控制。

- 触发输入性能：

-输入：TTL电平，高电平2-5伏，低电平0-0.8伏。

-触发电平：大于2伏（误差±10%）。

-触发模式：软件选择，上升或下降边沿触发。

-触发延时：1个转换时钟周期（内部时钟）+ 250nS

- 转换时钟：内部16位定时器，基准时钟4MHZ(0.25uS周期)。

- 内部时钟：4MHz基准时钟，16位可编程定时器（范围：12-65535，MP420V2为4-65535）,可以按照250nS一步的精度设置AD转换周期。

开关量输入输出

- 16路输入通道，性能：

- 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

- 高电平：大于2伏。

- 低电平：小于0.8伏。

- 输入电压范围：0-5伏

- 输入内置10K上拉电阻，浮空为“1”（MP420V2）

- 16路输出通道，性能：

- 输出电压：3伏电平(MP420V2为5伏电平)，兼容TTL电平。

- 高电平：大于2.5伏。

- 低电平：小于0.5伏。

- 最大输出电流：15毫安/路。

- 开关量输出上电自动清零。

- 软件支持：

- 操作系统支持win98/win2000/winXP

- 开发包：驱动程序、DLL库函数

- 例子：MFC、VB

- 测试程序（MFC）

位置：光盘的\USB\MP420目录。

- 总线：符合USB2.0标准

- 工作电流：500mA。

- 电源：USB供电，可以选择外部电源供电。

- 外部电源输入电压：5伏，±5%。

- 附件电源：5伏输出，电流大于1安，输入：220伏交流。

- 内部板卡尺寸：10cm x 11.5cm

# 二、原理说明：

## 简介：

MP420采用USB2.0接口，控制接口采用Cypress 公司的CY68013芯片，提供4-5M Byte/s的高速通讯速率。AD部分接口采用GPIF与FIFO接口，数据自动传输、无需板上CPU干预，内部数据传输速率可以达到10M Byte/s。针对USB供电电源不稳定,板上设计了开关式DC-DC电源，使MP420从4.5V-5.5V输入电源都可以稳定工作。

AD转换器采用ADS7818 12位500KHz AD，支持250KHz速度的连续采集。

开关量采用门阵列芯片，提供4个8位I/O口：16输入/16输出。输出上电自动清零。

原理框图：

## 模拟输入及AD数据计算

### 模拟输入

MP420具有16路模拟输入，输入阻抗10兆欧姆。输入具有过压保护，可以承受瞬时±20伏的电压。

AD输入有3档量程，由软件控制（详细见编程部分说明，分别对应增益选择：0、1、2号）。输入范围：

单极性：0-5伏

单极性：0-10伏

双极性：-5伏 - +5伏

注：单极性指输入电压相对地线为大于0的信号。双极性指输入电压相对地线为大于±输入的信号。

MP420的16路模拟输入，用户可以任意设置起始通道（STCH）及停止通道（ENDCH）。停止通道的数值必须大于或等于起始通道数值。

以上的功能由MP420_AD（）函数中的参数控制，如下：

- stch：控制AD采样的起始通道号（=0-15）

- endch：控制AD采样的结束通道号（=0-15）

- gain：=0、1、2，对应选择输入范围为：0-5伏、0-10伏、-5伏-+5伏。

### AD转换数据格式与计算

AD采样的数据按从stch开始到endch结束的通道扫描顺序，循环存放，每一个16位采样结果按低8位在前，高8位在后的顺序排列，如下：

stch, stch+1 ,…., endch…….stch,..,endch,……结束

MP420函数在将数据发送给客户时已经按照顺序将数据存放到客户指定的数组中了（32位长整形，其中低16位为AD采样结果），因此用户不需要将FIFO中的二个8位数据拼装为16位数据。

MP420采用DAfifo（动态异步缓存）接口，容量为1M byte，具有空（EF）、半满（HF）、溢出（FF）标志，标志为“0”时有效。采样数据不断的写入FIFO中，GPIF接口与PC的BULK READ指令自动保持FIFO中的数据不超过512K，当发生用户读入数据操作时，GPIF接口自动将FIFO中所有的数据传输到计算机中。如果用户没有及时读出数据，FIFO将溢出，数据队列顺序会打乱（新进入的数据将冲掉最先写入的数据）。如果出现FIFO溢出，只能靠提高计算机速度或降低采样速度或扩大存储器容量来弥补。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD11 | AD10 | AD9 | AD8 | AD7 | AD6 | AD5 | AD4 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD3 | AD2 | AD1 | AD0 | 0 | 0 | DI1 | DI0 |

  - D16-D0：16位数据的从高到低位。

  - AD11-AD0：12位采样数据，（MSB - LSB）。

  - DI1、DI0开关量输入通道1、0号。

12位转换数据范围为0-4095，对应电压计算：

设：data为12位转换结果 = 16位读入数据/16。

0-5伏：

电压=data*5000.0/4095.0 (mV)

0-10伏：

电压=data*10000.0/4095.0 (mV)

±5伏：

电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

### AD采样的工作模式

MP420具有多种模式，如下：

- MP420的启动模式为：软件启动/外部触发启动。

- MP420具有二种采样模式，SH：采保模式、NORMAL：普通扫描模式。

采样模式由MP420_AD（）函数的sammode、trsl、 trpol控制。

- AD转换模式Normal与SH模式

模式由sammode位控制:

sammode=0：Normal模式

sammode=1：SH模式

SH模式：模拟同步采样模式。适合应用在对一组输入通道采样的时差要求尽量小，但组之间的时间间隔较大的应用场合。当由定时器脉冲有效边沿启动后，在板上逻辑的控制下，AD以400KHz的速度对一组通道进行转换：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，（N、M 分别为用户设置的起始与结束通道，N<=M）。同时转换数据顺序写入Dfifo中，转换完后重新

进入等待模式，等待下一个时钟启动信号。见下面图例为一个2个通道（通道0-1号）工作在SH模式的时序示意图：

在SH模式下，每个通道的转换周期为启动时钟或定时器的周期，同样转换速度为定时器设置的速度。由于AD的最大转换速度为333KHz，定时器或外部时钟的最大速度或频率F：

F=333KHz/转换通道的个数

或时钟的最小周期T:

T=3uS*转换通道的个数

例如：对4个通道运用SH模式，定时器最小周期T=3uS x 4 =12uS，对应最小设置数据=12uS/0.25uS=48 (0.25uS为定时器输入时钟周期)

NORMAL模式：普通模式指，当由定时器脉冲或外部时钟有效边沿启动后，AD开始第一次转换，采样通道为当前通道，并在启动AD后自动将输入通道设置为下一个转换通道。通道转换顺序为：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，然后又重新从N到M通道，如此循环直到用户结束转换，（N、M定义同上）。转换数据顺序写入Dfifo中。此模式下各个通道之间的时间间隔相等，大小为转换时钟的周期。

每个通道的采样速度F如下：

F=定时器频率/转换通道的个数

相同通道号之间的采样数据的时间间隔：

T=转换通道的个数 * 定时器设定的时间周期

- 定时器

MP420的AD转换时钟启动由板上时钟控制。

定时器输入基准时钟为4MHz，周期为250ns（0.25uS）。定时器数据由MP420_AD()函数的tdata变量设置。定时器为减法计数器，当由用户设置数值tdata减到1时，发出启动脉冲并自动将定时器数据重新设置为tdata。

16位数据取值（tdata）：1-65535，对应：

转换周期 T=0.25*N(uS)，N：设置的16位定时器数据tdata。

转换频率 F=4000/tdata (KHz)

在NORMAL模式下,最小转换周期为3uS（tdata=12，333KHz,MP420V2 为最小2uS），由此转换周期为：3uS ～ 16385uS。

在SH模式下，最小转换周期为3*Nch(uS)，Nch：为采样通道的个数。由此转换周期的间隔范围为：3*Nch(uS) ～ 16385uS。

相应总转换频率或速度为：

f=4000/tdata (KHz)   tdata：16位定时器数据。

- 外部触发

MP420的启动或触发控制分为二种：软件启动/外部硬件触发，由admode的trsl位控制，trsl=0：选择软件触发启动/trsl=1：选择外部硬件触发启动。硬件触发的极性可以软件控制模式寄存器admode的TRPOL=0/TRPOL=1选择为：上升边沿/下降边沿触发。触发延迟小于300nS。

软件启动：指用户发出启动命令后转换自动开始，直到用户发出停止命令而结束。

硬件触发启动：指用户发出启动命令后，当一个有效的触发到来后AD才开始工作。

转换启动选择可以在触发选择中设置：由软件或外部硬件触发启动整个转换过程，除非用户终止转换，否则将一直转换下去。硬件触发可以在触发极性选择中设置为“上升边沿”或“下降边沿”有效。

一旦启动转换，AD转换将在板上定时器时钟驱动下按用户设置的起始（STCH）、终止通道（ENDCH）逐一通道顺序、循环转换。

MP420的触发电路为TTL电平（详细见第一章说明），缺省触发电平设置在2伏左右。

小结：采样模式

- 转换触发启动：软件/硬件 （trsl=0/1）。

- 硬件触发极性：上升/下降边沿 （trpol=0/1）。

- 模拟通道采样模式：SH/NORMAL （sammode=1/0）。

- 采样通道控制：起始通道/结束通道 （stch/endch）。

- 定时器设置：tdata控制转换速度

## 开关量部分的原理：

MP420开关量提供16个输入及16个输出接口。所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口为浮空状态，如果没有外部输入，读入数据不定。

16位输入DI0-DI15由函数MP420_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数MP420_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。

MP420的DIO为3伏电平，兼容5伏TTL电平，输入可以承受5伏电压，输出高电平通常为2.8伏-3伏（5伏TTL逻辑通常大于2.3伏，就认为为逻辑1）。

# 三、安装与连接

## 安装

关于USB

用户的计算机必须支持USB2.0，如果没有USB2.0接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。

一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP420因此不能正常工作，使用随机配备的5伏电源（注意外部供电电压为5伏±5%）。

用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

- 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

- 电缆必须满足USB2.0 480Mbit/s 传输速度的要求。

USB支持即插即用，用户可以在开机状态连接或拔掉MP420与PC机的连接。一些计算机由于兼容的原因，可能在连接MP420模块启动计算机时出现“蓝屏”，请在计算机启动后再连接MP420。

USB支持多个外部设备同时工作，但用户必须保证MP420占据主要的通讯信号带宽。

## 信号连接注意事项

- 模拟输入：

- 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

- 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

- 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁MP420。

- 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

- 开关量：

- 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

- 输出不要对地线、电源短路。

- 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145端子板，将输出与设备隔离。

## 连接器插座定义

MP420有二个扁平电缆连接器：P1、P2。

- P1:20脚扁平电缆创作对应16路模拟输入、触发输入。

- P2:40脚扁平电缆创作对应32路开关量。

P1定义：

说明：

- AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

- 脚17、18模拟输入AD的地线。

- 脚20-TRIG：触发输入。

P2定义：

## 配套端子板

MP420可以配接如下端子板:

ACS420：螺丝端子通用转接板，支持P1、P2电缆共80线。

AC112：8路高速信号放大板。放大倍率1-10倍。输入BNC头。

AC145A：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：OC输出，驱动电流100毫安。

AC140：8路隔离输入5-24伏，8路3A继电器（需要12伏外部供电）

### ACS420说明

示意图：

  - P1 P2口分别通过扁平电缆连接MP420

  - 16路螺丝端子连接AD输入

  - 40个螺丝端子连接P2开关量输入、输出。

  - 板卡尺寸与固定螺钉位置与MP420相同。

## 常用信号的连接、处理。

### 加入隔离电容采集交流信号

### 利用开关量输出驱动继电器

# 四、软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP420的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP420

## 软件安装与说明

老卡请安装目录driver V1中的驱动

### 软件说明

MP420附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

- Visaul C++、MFC、Visaul Basic编程实例。

- MP420测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP420板卡的驱动不支持winNT。

- 在光盘的\USB\MP420\DRIVER目录中包含：MP420.inf、 MP420.sys 、MP420.dll、MP420.LIB 4个文件。

- MP420.inf 驱动安装文件。

- MP420.sys 驱动程序。

- MP420.dll 动态链接库。

- MP420.LIB MS VC的库文件。

- 在光盘的\USB\MP420\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include、LIB文件（MP420.h MP420.LIB）。

- 在光盘的\USB\MP420\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- 编程需要的include、lib文件(MP420.h MP420.LIB）。

- 在光盘的\USB\MP420\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序MP420.bas。

- MP420.EXE：测试程序。

### 驱动安装

安装方法：

- 将MP420插入一个USB插槽，如果有多个MP420模块，请每一次安装一个MP420模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP420\driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个MP420，插入第二块MP420模块，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将MP420.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP420。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP420 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

## 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

### 设备操作函数

- 打开一个MP420设备

函数：HANDLE MP420_OpenDevice(long dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，MP420设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP420模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个MP420设备

函数：long MP420_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP420卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

### AD操作函数

MP420采样支持连续采样，用户利用MP420_AD()设置参数并启动转换后，利用MP420_PollAD()函数不断回读采样数据直到完成采样任务，任务结束后调用MP420_StopAD关闭内部采样过程及停止MP420硬件采样功能。

- MP420_AD()设置采样参数并启动AD采样

功能：设置所有与采样相关的参数并启动采样过程。

函数：long MP420_AD(HANDLE hDevice,

long stch,long endch,long gain,

long sammode,long trsl,long trpol,long tdata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- stch：入口参数，=0-15设置采样的起始通道号码。

- endch：入口参数，=0-15设置采样的停止通道号码。

- gain：设置AD的输入量程。=0、1、2对应选择所有的输入范围为：0-5伏、0-10伏、-5伏 - +5伏。

- sammode：设置采样模式。具体解释见第二章说明。sammode：=0设置采样模式为normal普通扫描模式/=1：设置采样模式为SH模式，伪同步模式。

- trsl：设置触发模式。=0设置软件启动一次采样过程/=1：设置外部触发启动一次采样过程。

- trpol：设置触发输入极性。=0设置外部触发上升边沿有效/=1设置外部触发下降边沿有效。

- tdata：设置采样频率（12～65535，MP420V2:8-65535）。采样频率=4000/tdata(KHz)

- 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

- MP420_Read()查询并回读采样数据

功能：读入采样数据。采样数据的排列按用户设置的起始与停止通道顺序循环排列，例如：起始通道=0，结束通道=2，读出数据排列按如下顺序：

ch0 ch1 ch2   ch0  ch1 ch2 …….ch0 ch1 ch2

详细的说明请参考第二章说明。

用户在编程时，最好将MP420_Read()函数放置在定时器中，每隔一段时间进行一次读入操作。

函数：long MP420_Read(HANDLE hDevice,long *rdata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- *rdata：指向存储回读数据数组的指针，要求数组容量大于512K（524288）。用户获取数据及长度后，必须在下次调用前将数据存储到另外的数组或硬盘中，以免下次调用覆盖了以前的数据。

- 函数返回：如果小于0表示MP420的硬件或软件缓冲溢出错误（此时以后的采样点均无效）。其他表示用户实际读入数据的长度，请注意，函数每次返回的读入长度不定，但最大为512K。

- MP420_StopAD停止采样

功能：强行停止采样过程并复位硬件采样电路。用于用户已经完成本次采样任务。

函数：long MP420_StopAD(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：=0表示操作有效。

附注：AD采样数值到电压的转换。32位数据的低16位有效。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD11 | AD10 | AD9 | AD8 | AD7 | AD6 | AD5 | AD4 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD3 | AD2 | AD1 | AD0 | 0 | 0 | DI1 | DI0 |

  - D16-D0：16位数据的从高到低位。

  - AD11-AD0：12位采样数据，（MSB - LSB）。

  - DI1、DI0开关量输入通道1、0号。

12位转换数据data范围为0-4095，对应电压计算：

设：data为12位转换结果。

data=读入数据/16.

0-5伏：

电压=data*5000.0/4095.0 (mV)

0-10伏：

电压=data*10000.0/4095.0 (mV)

±5伏：

电压=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

### 开关量操作函数

- 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long MP420_DI(HANDLE hDevice)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

- 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long MP420_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

## VC程序编程说明

编程前，将MP420.lib及MP420.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。MP420.lib、MP420_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP420.lib”)

#include”MP420.h”

详细可以参考VC目录中的程序，MP420_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用MP420_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用MP420_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有312的操作函数

#pragma comment(lib,"MP420.lib")

#include"MP420.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得312硬件操作句柄

hDevice=MP420_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AC6611_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP420的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

## VB程序编程说明

编程前，请将MP420.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将MP420.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP420\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP420.bas中声明的句柄hd420）。

- 利用MP420_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP420_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP420.bas模块已经包含了所有必要的MP420函数的声明语句。

例：

DIM hd420 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

hd420 = MP420_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP420_CloseDriver hd420  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

# 五、附录

## MP420示意图：

# Comments

Page: 1
AC1055

# Text boxes

16通道AD输入

开关量输入

开关量输出

P1             P2

通道：           0  1              0  1

AD转换信号

启动时钟

启动时钟周期

USB

2.0

电源

门阵列

SW

输入选择

AD

FIFO

CPU

CY68013

模拟输入                                               GPIF接口

16DI                                         数据、地址

总线

16DO

外部触发

USB电源

外部电源输入