# AC1030

二通道8位30MHZ高速A/D板

AC1030板简介

AC1030是一种高性能价格比的高速存储A/D板, 设计时考虑为用户提供尽可能高的A/D采样性能,可广泛应用于各种中、高速模拟信号的测量分析, 多路信号采集。

主要特点、性能:

- 2路输入(DB25-F 孔式连接器, 方便连线).

- 二路8位30MHZ转换速率A/D

- A/D输入带宽>10MHZ

-     A/D测量精度:              分辨率

30MHZ     :±1.5%        8位 ±1.5LSB

20MHZ以下 :±1.0%        8位 ±1LSB

- A/D 输入阻抗  1 0KΩ

- 输入电压 0 - ±1V, 0 - 2V, 软件设置

- 板上 128 KB RAM, 提供最大 64K / 路采样长度

- 存储式A/D板, 可脱机采样, 数据存储在板上, 不占用PC内存

- 中断占用: PC的IRQ 3,5,7 通道, 跳线器选择

- A/D结束方式: 查询, 中断

- A/D起动方式: 软件起动, 外触发, 支持外时钟操作 (注)

- A/D采样速度由:

软件设置四种板上时钟源: 30M, 20M, 2M, 200KHZ

及 软件设置的 1, 2, 4, 8倍分频器决定, 对应共16种采

样速度

- 采样长度 256 - 65000点, 分为255个段, 软件控制。

- A/D 外触发启动电平: TLL 电平, 3V - 5V, 上升沿启动,

驱动电流 < 0.2mA

- 外时钟: TTL 电平, 最大频率 < 35MHZ, 外时钟上升沿

有效, 1:1必需是方波

- AC1030占用8个I/O地址, I/O地址可由跳线器在: 100H

- 3F0H 间选择

* : 外时钟是指, A/D的工作定时时钟除可由板上时钟供给外, 还可以由用户自行提供, 使AC1030能应用于许多特殊的场合, 如: 要与外部信号同步采样等

目录:

AC1030简介.

§1. AC1030原理

§2. AC1030地址设定与操作说明

.  AC1030地址设置

.  AC1030 I/O 口功能

§3. AC1030编程及硬件

. A/D接口

. 工作原理

. A/D 增益及输入极性, 中断选择

. A/D 模式及编程

§4. AC1030电缆接口说明

. AC1030各电缆联接器接线说明

. AC1030连接器位置示意

§1. AC1030原理说明

AC1030由二路A/D转换器, 数据RAM ,  定时及采样控制电路构成。如下图:

工作原理:

A/D采样由板上时钟控制, 时钟由分频器控制, 分频比为: 1, 2, 4, 8倍, 由软件控制。对应A/D的时钟(A/D采样速度)为: Fin / N  ( N = 1,2,4,8倍), Fin为时钟输入, 共有五种由软件选择, 为: 30M, 20M, 2M, 200KHZ及外时钟。

§2. AC1030板控制地址设置与操作说明

§2.1 : 地址设定

板上占用3条地址线A0-A2, 称为"基地址"  base, 余下的7条I/O译码地址(A3-A9),称为"段地址"  seg ,由S2 (位置见复录) 7位跳线器选择开关选择, 其定义如下:

注：由跳线器短路时, 相应地址选位为"0"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

跳线器表示方法:

"1" : 表示此位(二个针)由跳线器短路块(称为JUMPER)断路

"0" : 表示开路, 不插JUMPER

地址选择方法如下: S2 的 1 - 7 位选择地址A3-A9共7位, 所以段地址 seg 只能在100-3F8H中选择(低3位地址被AC1030占用)。跳线器为"1"时, 相应的地址选为"0"。

AC1030实际地址:  (adr) = 基地址 (base) + 段地址 (seg)

例: 欲选择操作段地址 seg 为:210H, S2的设定方法如下:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

* 本卡出厂前即设为此地址 (210H) 。

A0 - A2基地址 base 由AC1030板占用, 分配如下:

基地址       读操作(RD)                  写操作(WE)

(((((((((((((((((((((((((((

2H      A/D状态   STATE         A/D工作模式: MODE

5H        空                      启动A/D     RUN

0H      读A/D通道 1 的数据       AC1030占用

1H      读A/D通道 1 的数据       AC1030占用

6H        空                      AC1030 复位: REW

3H                                A/D 采样时钟控制: TCN

4H        空                      采样长度计数器数值: LCN

(((((((((((((((((((((((((((

** I/O操作:             输入         输出

汇编: IN AX,DX     OUT DX,AX

MSC : i=inp(adr)   outp(adr,data)

BASIC : i=inp(adr)   out adr,data

例: 如果我们已设定段地址为: 210H ,  要进行A/D起动(RUN)操作, 则地址

为: 210H + 2H = 212H 写操作.

§2.2 : 详细说明:

▲ 2H 写操作 (MODE)

功能: 设置A/D的启动方式, 输入电压, 及中断控制

D7    D6    D5    D4    D3    D2    D1    D0

┗┳┛

中断控制                   A/D输入     A/D启动方式

D7:

D7=1: 中断开放

D7=0: 禁止中断

D3, D2: A/D输入范围控制, =0 : 输入为 0 - 2V, =1: 输入为 0 - ±1V

D3控制A/D输入通道"2", D2控制"1"号通道。

即:

D2=0 "1"号A/D输入为 0-2V / D2=1 "1"号A/D输入为 0 -   ±1V

D3=0 "2"号A/D输入为 0-2V / D2=1 "2"号A/D输入为 0 -    ±1V

D0: D0=0 A/D转换开始由软件控制(RUN控制)

D0=1 A/D转换开始由外触发控制(上升沿)

例: 设置中断禁止, A/D通道"1"输入0-2V, "2"号为0-±1V, 软件启动, 则:

MODE = 08H

MSC:   outp(0x212,0x8);

BASIC: OUT &H212, &H8

注: 程序例设: 地址为 210H, 下同

▲ 2H 读操作 (STATE)

功能: 判断A/D是否转换结束. 如果D0=0则A/D转换结束, D0=1 A/D正在转换.

D7    D6    D5    D4    D3    D2    D1    D0

D0 =0 A/D END 结束

D0 =1 A/D BUSY 忙

例:

MSC:     int ac1030_base=0x210;

int ac1030_state;   // 地址

int i;

ac1030_state=ac1030_base+2;

do

i=inp(ac1030_state) & 1;   // if D0=0 A/D end

while(i!=0);

// A/D 转换完

BASIC:   10  I=INP(&H212)

20  I = I AND 1

30  IF I <> 0 THEN GOTO 10

REM A/D 结束

▲ 5H 写操作 (RUN)

功能:

软件启动模式: 起动A/D转换

外触发采样模式: 启动A/D 外触发模式, 在外触发有效时A/D开始启动

例:

MSC: int ac1030_base=0x210;

int ac1030_run;   // 启动地址

ac1030_run=ac1030_base+5;

outp(ac1030_run,0);   // 启动 A/D 或 外出发模式

BASIC: 10 OUT &H215,0

▲ 3H 写操作 (TCN)

功能: (1) A/D时钟分频比

(2) A/D时钟输入选择

D7

D6       D4-D6 = 0 - 4,    A/D时钟输入(FIN)选择A/D ,

TSS

D5

TSS=  0:  FIN = 30M

D4              1:  FIN = 20M

2:  FIN = 2M

D3                     3:  FIN = 200KHZ

4:  FIN = 外时钟

D2

D1

A/D 分频选择, TDS,  TDS= 0:

D0       A/D时钟 ACK = FIN

TDS＝1: ACK = FIN / 2

2: ACK = FIN / 4

3: ACK = FIN / 8

A/D的采样频率由 ACK 决定, ACK 由TSS及TDS决定, 时钟为上升沿有效

ACK = FIN / N, N是TDS选择的倍率, N=1, 2, 4, 8

例:  设: AC1030的BASE地址是 0x210  (210H), 选择A/D采样速度为: 10M,

即: FIN=20M (TSS=1), 分频为二倍(TDS=1)

TCN = 11H

MSC:    outp(0x213,0x11);

BASIC:  OUT &H213, &H11

▲ 6H 写操作 (REW)

功能: 复位AC1030; 强行中断AC1030的采样; AC1030的RAM地址归零

在启动A/D之前或A/D转换完读书据之前, 都要进行此操作。当要重新读入以前的A/D结果时, 亦需进行REW操作.

例: outp(ac1030_rew,0);

........

启动 A/D , 或开始读A/D数据

BASIC: OUT &H216,0

▲ 0H, 1H A/D数据读操作 (RAD1, RAD2)

功能: 读二个通道中对应的某道的A/D转换值, 0H读对应读A/D通道"1"的结果, 1H读A/D "2" 号通道的结果, 但注意: "每次只能读一个通道的数据"。

A/D结果到电压的转换方式为:

设: DATA为一个结果(DATA=0 - 255), V是电压

单极性输入(0-2V):    V = DATA * 2.0 / 255 (V)

双极性输入(0-±1V):

V = (DATA-128) * 1.0 / 128 (V)

例: 对A/D进行了采样操作, 读入"1"号A/D的前 100 个结果, "2"号A/D的前120个结果

MSC:

int data1[100];  // A/D 一号结果

int data2[120];  // A/D 二号结果

int ac1030_addata=0x210;  // 读地址

int ac1030_rew=0x216;     // REW复位地址

int i,j;

outp(0x216,0);  // REW 复位, 地址归零

for(i=0;i<100;i++)

data1[i]=inp(0x210);  // 读"1"号数据

outp(0x216,0);  // REW 复位, 地址归零

for(i=0;i<120;i++)

data2[i]=inp(0x211);  // 读"2"号数据

BASIC:

10  OUT &H216,0     REM     REW 复位

20  FOR I=0 TO 100

30  DATA1(I) = INP(&H210)    REM  读"1"号A/D结果

30  NEXT I

40  OUT &H216,0     REM     REW 复位

50  FOR I=0 TO 120

60  DATA2(I) = INP(&H211)    REM  读"2"号A/D结果

70  NEXT I

A/D的结果是在RAM中顺序存放的, 第一次读出的是A/D的第一点, ..., 第N次读出的是第N点, 板上的地址计数器会在一次读操作后, 自动将地址加"1", 不许要额外的地址操作

▲ 4H 写操作: (LCN)

功能: 地址计数器操作, 控制采样长度(二路A/D的采样长度一样, 并共用地址计数器)

LD: 8位地址(采样长度)计数值, LD = 1 - 255

采样长度为: L = LD * 256

例: 采样长度为: 4096点(1000H点), 则 L = 10H

MSC: outp(0x214,0x10);

BASIC OUT &H214, &H10

§3. AC1030的编程及硬件说明

安装:

.1. 关掉主机电源, 打开机箱

.2. 将AC1030插入一个总线槽, 并固定好

.3. 将所有的外部连线接好, 盖上机箱

*** 由于A/D采样速度快, 输入带宽宽,

A/D输入连接线最好采用高频同轴电缆

§3.1  AC1030 A/D部分工作原理

AC1030的A/D部分由: 输入通道开关, 放大器及A/D转换器、 定时单元、中断、A/D控制逻辑等构成。A/D的工作及数据RAM的存储是在定时器控制下进行的。

A/D的启动有: (1) 软件方式 :

(2) 外触发方式:

(1) 软件方式: MODE的D0=0时, 当对AC1030的积存器设置完后, 写RUN命

令启动A/D

(2) 外触发:   同(1)的工作方式 (MODE的D0=1), 但开始启动A/D后, A/D不

转换, 直到由一个外触发信号(TTL电平, 上升沿)到来时, A/D才开始如(1)似

的工作。

查询到A/D转换结束后, 写REW(AC1030复位)后, 读入A/D的转换结果, 重新写REW可以再次读入A/D的结果。

§3.2  输入极性选择, 中断通道选择:

▲  MODE(2H)的D3,D2位分别选择"2"及"1"号A/D的输入极性

单极性  =0 输入 0 - 2V

双极性  =1 输入 0 - ±1V

D3 D2   "1"号A/D输入范围   "2"号A/D输入范围

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

0  0      0 - 2V                 0 - 2V

0  1      0 - ±1V              0 - 2V

1  0      0 - 2V                 0 - ±1V

1  1      0 - ±1V              0 - ±1V

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

对应的A/D电压转换方法:

输入单极性:

Vin = N * 2000.0 /  255.0  (mV)

N: A/D 8位转换结果 , N=0-255

输入双极性

Vin = (N-128) * 1000.0 / 128.0 (mV)

N: A/D 转换结果

▲ S1: 用来选择中断IRQ的通道, 并只能选择一个通道(从IRQ3,5,7中), 当相应的位被短路时, 即是选择了此道

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| IR3 | IR5 | IR7 |

§3.3  A/D的工作模式及编程:

AC1030的A/D工作模式可分为以下几种:

启动方式: 1. 软件,  2. 外触发

结束方式: A. 中断,  B. 软件查询

时钟源: X. 内     Y. 外

以上的控制方法已在上一章中详细的说明了。

我们知道, 存储式A/D板编程简易, 并且一旦完成设置启动, 程序即可不管, 由板上逻辑自行控制采样, 与DMA模式相比, 不占用PC机的内存及机时, 对机器的速度无要求。更可以由多块AC1030并行工作, 以扩大输入通道数, 这时启动可由外触发控制共同启动。

(1) A/D 读数方式:

每次写REW(6H)复位后可读相应通道的数据, 但每次只能读一个通道的结果, 见前一章

(2) 采样长度:

地址计数器中设置的数据(LD)即是总采样长度 L = LD * 256, LD=1 - 255

(3) 编程框图

设置:

设置 MODE, 模式

↓

设置定时器TCN

↓

设置采样长度LCN

(地址计数器)

↓

复 位 REW

↓

启动A/D, RUN

↓

END

读数:                                        NO

STATE的 D0 ? =0, A/D ? END    ←

YES    ↓

↓

写 REW, 复位

↓

读"1"号A/D数据(地址0H读)

↓

写 REW, 复位

↓

读"1"号A/D数据(地址0H读)

↓

写 REW, 复位

↓

读"2"号A/D数据(地址1H读)

例: . 设置采样速度为: 30MHZ

. 软件启动

. "1"A/D号输入为: 0 - 2V, "2"号为: 0 - ±1V

. 采样长度为: 3F00H (16128点)

. A/D中断禁止, 软件查询结束

则:  MODE =  08H

LCN  =  3FH

TCN  =  0H  (ACK=30M/1, TDS=0, TSS=0)

MSC例:

#include<conio.h>

int i,j,k;

int data1[17000];  // "1" 号A/D数据

int data2[17000];  // "2" 号A/D数据

float v1[17000];   // "1" 号A/D电压数据

float v2[17000];    // "2" 号A/D电压数据

int td=0x0;

int ld=0x3f;

// td : data of timer  定时器数据

// ld: data of adr. counter  计数器数据

main()

//  set mode

outp(0x212,0x8);   // 模式

// timer  定时器设置

outp(0x213,td);

// adr. counter  // 采样长度

outp(0x214,ld);

// rew

outp(0x216,0);  // 复位

// start

outp(0x215,0);  // 启动

// if A/D end  A/D 是否完 ?

do

i=inp(0x212) & 1;

while(i!=0);

`

// rew & read data

outp(0x216,0);  // 复位

for(i=0;i<ld*256;i++)

data1[i]=inp(0x210);  // 读数 No."1"

v1=(float)data1[i]*2.0 / 255.0;   // 电压 (V)

for(i=0;i<ld*256;i++)

data2[i]=inp(0x211);  // 读数 No."2"

v2=(float)(data2[i]-128)/128.0   // 电压

以上程序是30MHZ速度采样, 长度为"3F00H"

BASIC:  *** 采样长度变为 256, LD=1H

10  DIM DATA1(300), DATA2(300)

20  OUT &H216,0            ***  复位REW

30  OUT &H212,&H8         ***  模式MODE

40  OUT &H213,&H0         ***  定时器TCN

50  OUT &H214,&H1         ***  采样长度LCN

60  OUT &H215,0            ***  启动RUN

70  I=INP(&H212) AND 1     ***  A/D是否结束

80  IF I <> 0 THEN GOTO 70

90  OUT &H216,0           ****  读"1"数据

100  FOR I=0 TO 100

110  DATA1(I)=INP(&H210)

120  NEXT I

130  OUT &H216,0           ****  读"2"数据

140  FOR I=0 TO 100

150  DATA2(I)=INP(&H211)

160  NEXT I

170  END

A/D采样中的一些问题讨论:

- 信号的内阻匹配:

AC1030的输入阻抗:10K欧姆, 对8BIT的AC1030, 内阻应小于: 100欧, 否则会带来采样误差.

- 输入最好应用同轴电缆, 应用75Ω或51Ω匹配

§4. AC1030电缆接口说明

§4.1 外部连结器示意图:

P1是9脚DB9-F(阴, 孔式)联接器, 外触发及外部时钟信号都由此引入, 在DB9的座上面有对应的管脚号码。定义如下：

脚3：外部时钟输入

脚4：外部触发输入

脚7、8、9：地线

输入的二个Q9（BNC）头对应二路模拟输入，上部的对应输入通道1，下面的对应输入通道2。

§4.2 AC1030板跳线器/连接器位置示意图:

AC1030                         输入1

P1 9芯插座

S2      S1  输入2

地址选择 中断选择

1      7  1    3