# ACS610

ACS610是为AE21X系列板卡配套的端子板，提供一个IDC40（2毫米高密电缆）到端子的一对一转换，对应AE21X系列板卡的16个AD输入通道均有低通滤波，并预留有16个I/V转换电阻位置，可由用户自己选择不同阻值的电阻焊接。性能如下：

◆  IDC40插座可直接与AE21X系列板连接。

- 可自由选择电阻作为I/V转换电阻（RI1-RI16对应AD输入通道0-15），可将0-20mA或4-20mA电流转为电压以便测量。

- AIN0-AIN15（即AD通道0-15）均有一个1K电阻和1u电容组成的低通滤波器，截止频率约为150Hz（建议输入频率<100Hz）。

- 尺寸：85mm X 65mm

### 示意图：

### P1：插座

- AIIN0-AIN15：对应端子AIN0-AIN15

- ADGND    : 对应端子A/D GND， AD的地线

- DAGND    : 对应端子D/A GND， DA的地线

- DAOUT0 DAOUT1对应端子 DAOUT0 DAOUT1 ，DA输出通道0、1。

- P21-P36：对应端子P21-P36，对应开关量的8入，8出

- P37 38 39 40对应端子的P37 38 39 40。通常37 38号为开关量地线

### I/V转换

ACS610上有16个为用户预留的电阻位置，分别为RI1-RI16。它们可作为I/V变换使用。电阻与端子的对应关系为：RI1-RI16分别对应AI0-AI15。建议用户电阻采用：250欧姆 ±0.1%精度，对应将0-20毫安电流转换为0-5伏。